Особенности

- Энергия вырабатывается динамо машиной при вращении ручки - дополнительная батарея или иной источник питания не требуется!

- Вращения ручки в течение 1 минуты, дает энергию для работы фонарей велосипеда в течение 15 минут.

- Вращения ручки в течение 3-х минут, дает телефону зарядку, достаточную для обеспечения до 8-и минут разговора.

- Светодиоды вместо ламп накаливания, высококачественный выключатель и влагозащитная конструкция гарантируют долгий срок службы изделия.

Спецификация

- Выходное напряжение: 4...5.5 В, постоянный ток до 400 мА.

- Встроенный аккумулятор: Ni-MH, 3,6 В, 80 мА ч, выдерживает как минимум 500 полных циклов перезарядки.

- Передний фонарь: 3 ярких светодиода освещают пространство до 10 метров с угловой шириной в 9 градусов.

- Задний фонарь: красный светодиодный.

- Зарядка фонарей: 10 минут зарядки вращением ручки обеспечивают до 50 минут работы фонарей.

- Возможна зарядка мобильных телефонов с разъемами как у Nokia 6101 и 8210, Samsung A288, Blackberry/HTC, Sony Ericsson K750, а также 5-и штырьковым Mini USB и Micro-USB.

- Зарядка телефонов: 3 минуты зарядки вращением ручки обеспечивает до 8 минут работы в режиме разговора (зависит от модели телефона).

- Размеры: передний фонарь 91 x 45 x 39 мм, задний фонарь 51 x 47 x 37 мм.

- Общий вес нетто: 0.2 кг.

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| --- | --- |
| 1. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение срока гарантии, при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, и изделия в полной комплектации. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 2. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное). 3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: • использование изделия не по назначению. • нарушение условий эксплуатации, хранения или перевозки изделия, которые указаны в настоящей инструкции. • подключение нестандартных или неисправных периферийных устройств, аксессуаров. • механические повреждения, попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. • ремонт изделия не уполномоченными на то лицами. 4. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы. Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются. Наименование изделия: ___________________________ Модель _________________________________________ Серийный номер _________________________________ Срок гарантии ___________________________________ Дата продажи «____» ___________________ 20____ года Фирма-продавец: _________________________________ Адрес и телефон фирмы-продавца: ________________________________________________ М.П. С условиями гарантии ознакомлен и согласен: Продавец: _____________ Покупатель: _____________ | 1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, та виробу в повній комплектації. 2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу. 3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках: - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання; - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо; - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів; 4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари; З гарантійними умовами згоден. Підпис покупця: ____________________ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № __________________________ Товар/модель ____________________________________ Серійний номер __________________________________ Термін гаранії ____________________________________ Дата продажу ____________________________________ Продавець (назва, телефон) _________________________________________ Печатка та підпис продавця _________________________________________ З гарантійних питань звертайтесь до сервісних центрів Gembird. Про адреси та контакти Ви можете дізнатись на сайті www.gembird.ua або по телефону 044-4510213. |

# Text boxes

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ